## Slide 1: Projektmunka leírás (tudnivalók a hálózatról)
Kivitelezők:
Szőllősi marcell
Kunos márkó

## Slide 2: PILVAX KÁVÉHÁZ PROJEKT
A kis belvárosi üzlethelyiségben 2012-ben nyitotta meg kapuit a Pilvax, ahol friss kávét és otthonos hangulatot kínál a siető városlakóknak. Az első években a hely gyorsan a helyiek kedvencévé vált a kiváló minőségű kávé, a házilag készült sütemények és a meleg, barátságos légkör miatt. A sikeren felbuzdulva 2016-ban megnyitották második üzletüket a városi egyetemisták által kedvelt negyedében, majd sorra követték a további fiókok. Ma már a Pilvax egy 12 üzletből álló helyi kávéházláncként működik. Ami egy apró, álmodozó kávézóból indult, az mára a város egyik legkedveltebb, saját arculattal rendelkező kávéházláncává nőtte ki magát.
A Pilvax, ezért megkerestek minket, hogy a meglévő informatikai hálózatot korszerűsítsük és biztonságosabbá tegyük. Mi megterveztük és kiviteleztük a korszerűsítést, amely a következők szerint valósult meg.
We were happy to start working on this project because it gave us a good opportunity to improve our networking skills. During the project, we worked together as a team and learned many new things. Our goal was to create a modern, safe and easy-to-manage network system. We enjoyed planning and building the network step by step.

## Slide 3: A hálózat topológiája
A hálózat felépítése: A hálózat több VLAN-ra bontott, redundáns, hierarchikus topológiát alkalmaz – három fő rétegből áll.
Redundancia és biztonság:
Access réteg – végfelhasználók csatlakozása (GUEST WiFi + vezetékes, DESK irodai gépek)
Distribution réteg – VLAN-ok közötti routing, hozzáférési szabályok.
Core réteg – két darab multilayer switch (Primary és Secondary), nagy sebességű belső forgalom
Rétegek:
HSRP – az átjáró redundanciát két router biztosítja (RGUEST és RINNER), kiesés esetén automatikus átváltással
GRE alagutak – belső, titkosított kapcsolat a routerek között
ASA tűzfal + DMZ – a szerver zóna védelmére
Szimulált ISP – a publikus internet kapcsolat modellezéséhez

## Slide 4: A VLAN-ok előnyei
A VLAN-ok segítségével a hálózat logikailag elkülönített részekre osztható.
Az egyes részlegek külön IP-tartományt kaptak, így a hálózat átláthatóbb és biztonságosabb lett.
A VLAN-ok csökkentik a felesleges broadcast forgalmat, ezáltal javítják a hálózat teljesítményét.
A vendég, admin és eszköz hálózatok elkülönítése növeli az adatbiztonságot.
A hálózat könnyebben kezelhető, bővíthető és hibakereshető lett.A switchek trunk kapcsolatokon keresztül továbbítják a VLAN-forgalmat.

## Slide 5
Szétválasztani a hálózatokat, biztonság és átláthatóság miatt kiesésmentes működés biztosítása redundanciával, reális vállalati hálózat modellezése.
👉 A topológia célja:

## Slide 6: Alapbeállítások
Miért VLAN?
Biztonság (vendégek nem látják az admin hálót)
Kevesebb broadcast.
Könnyebb menedzsment.

## Slide 7: switch konfiguráció (logikai)
Access switchek: Portok access módban VLAN-hozzárendelés.
Distribution switchek: Trunk linkek Inter-VLAN routing HSRP konfigurálva.
Miért trunk?
Több VLAN forgalma egy fizikai linken.

## Slide 8: HSRP (redundancia)
Primary multilayer switch
  Aktív gateway
Secondary multilayer switch
  Tartalék gateway
Ha az első kiesik, a második automatikusan átveszi az átjáró szerepét.

## Slide 9: Routing és GRE
Routerek között: /30-as pont–pont hálózatok GRE alagutak (10.10.10.0/30 és 10.10.10.4/30)
Miért GRE?
    Logikai kapcsolat kialakítása
    Redundáns útvonalak
    IPv6 támogatás

## Slide 10
Hálózat tesztelése

## Slide 11
Szegmens táblázat

## Slide 12: Tűzfal (ASA – DMZ)
DMZ hálózat: 172.16.0.0/24
Webszerver: 172.16.0.11
Publikus IP NAT-olás.
Internet irányába csak szükséges forgalom engedélyezett.
Miért DMZ?
A publikus szerver nem érheti el közvetlenül a belső hálózatot, biztonságos elválasztás.

## Slide 13: IPv6 (opcionális, modern hálózat)
GUEST: 2001:db8:cafe:10::/64Core: 2001:db8:cafe:1000::/64
Internet: 2001:db8:cafe:9999::/48
Core: 2001:db8:cafe:1000::/64
👉 Miért IPv6?
Jövőbiztos hálózat,
Dual-stack működés.

## Slide 14: WINDOWS SZERVER
Az IP-cím beállítása:
192.168.20.5 255.255.255.0
Szolgáltatások:
Active directory
DHCP

## Slide 15: LINUX
Az IP-cím beállítása:
  172.16.0.11
  255.255.255.0
  Szolgáltatások:
    Levelező szerver
    Adatbázis szerver

## Slide 16: Mit csináltunk?
VLAN-okkal szegmentált hálózatot építettünk.
Redundáns core réteget alakítottunk ki.
Tűzfallal védett DMZ-t hoztunk létre.
Internet elérést biztosítottunk NAT-tal.
Windows és Linux szerver kialakítása.
Hogyan?
Cisco Packet Tracer eszközökkel, Layer 2 és Layer 3 eszközök kombinálásával, HSRP + GRE + statikus routing használatával.
Miért?
Biztonság,
Skálázhatóság,
Magas rendelkezésre állás,
Valós vállalati környezet szimulálása.
Illetéktelen hozzáférések megelőzése.
Felhasználói kapcsolattartás (levelező szerver)
Raktározási szoftver adatainak biztonsága.

## Slide 17: Összegzés
A hálózat hierarchikus felépítésű, VLAN-okkal szegmentált, HSRP-vel redundáns átjárót biztosít, GRE alagutakkal és DMZ-vel növeli a biztonságot, valamint IPv4 és IPv6 címezést is alkalmaz.

## Slide 18: Köszönjük a figyelmet!
Szőllősi Marcell
Kunos Márkó